Kowalewo Pom., 03.10.2017 r.

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

TIiGG.271.15.2017

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

tel. 56 684 10 24, fax 56 684 10 71

NIP: 5030022196, um.kowalewo@wp.pl

Tryb udzielenia zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2017 poz. 1579) z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO.

1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona prace projektowe na wskazanych obiektach:

- budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie

- budynek Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, Wielka Łąka 11, 87-410 Kowalewo Pomorskie

- budynek Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Pluskowęsy 22a, 87-410 Kowalewo Pomorskie

- budynek Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim,                                            ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie na swój koszt uzyska niezbędne materiały i informacje niezbędne do projektowania, w tym uzgodnienia, mapy, podkłady geodezyjne oraz dokona potrzebnych pomiarów, badań i sprawdzeń istniejących budynków użyteczności publicznej i instalacji, wskazanych                                    przez Zamawiającego.

  - Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa przewidywać ma zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających przepływ energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Wytworzona energia elektryczna w mikroinstalacji będzie zużywana wyłącznie na potrzeby związane z eksploatacją obiektów dla których ma być zaprojektowana.

1.2 Wykonawca wykona audyt uwzględniający zapotrzebowanie w energię elektryczną                przez obiekty określone w pkt. 1 (z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię elektryczną w dni robocze oraz wolne od pracy i okresy ferii oraz wakacji)                                                   z optymalizacją pokrycia zapotrzebowania energią elektryczną wytworzoną                          w mikroinstalacji  i na tej podstawie obliczy moc mikroinstalacji.

Opracowany audyt należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji                        wraz z koncepcją budowy mikroinstalacji dla każdego obiektu i uzasadnieniem pod kątem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym dla okresu realizacji                         i eksploatacji.

1.3 Opracowana dokumentacja winna w swoim zakresie zawierać także n/w opracowania:

- Analizę techniczną możliwości montażu modułów PV na dachu lub przy budynku także biorąc pod uwagę zacienienie,

- Analizę stanu technicznego instalacji elektrycznej, które obejmuje minimalnie określenie układu sieci, zastosowanych zabezpieczeń przed i za licznikowych, typu i przekroju poprzecznego kabli dochodzących z przyłącza,

- Ustalenie mocy przyłączeniowej oraz rocznego zużycia energii,

- Ustalenie czy obiekty posiadają instalację odgromową oraz przepięciową,

- Ustalenie pokrycia dachowego oraz wszelkich istotnych faktów wpływających            na koszty montażu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i zainstalowanie systemów opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzających energię elektryczną wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku instalacji.

W oparciu o zebrane dane powinna zostać dobrana moc mikroinstalacji, dostosowana              do dostępnej przestrzeni montażowej oraz rocznego zużycia energii                                przy uwzględnieniu:

- moc mikroinstalacji należy dobrać indywidualnie dla każdego rozpatrywanego obiektu,

- która nie powinna przekraczać 40kW,

- moc mikroinstalacji nie powinna przekraczać mocy przyłączeniowej w budynku,

- budynek musi mieć techniczne możliwości montażu danej mocy mikroinstalacji.

Przy projektowaniu mikroinstalacji należy bezwzględnie uwzględnić wymagania techniczne  określone w zał. nr 5 do niniejszego zapytania (pismo z dnia 23 czerwca 2017r znak EOP-MR-000005-2017 Energa operator).

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r., poz. 1129 t. j.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych             w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

W/w opracowania należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie pdf (opis techniczny ponadto w wersji edytowalnej).

- projekt instalacji fotowoltaicznej w ilości 4 egzemplarze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w  ilości 2 egzemplarze,

- przedmiar robót – w ilości 1 egzemplarz,

- kosztorys inwestorski – w ilości 1 egzemplarz,

- informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 1 egzemplarz,

- ewentualne projekty przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego - w ilości 1 egzemplarz,

1.4. W przedmiot zamówienia wchodzi także:

- Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych w postaci udzielania, za pośrednictwem Zamawiającego, odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji inwestycji                oraz w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót. Projektant                        jest zobowiązany do bezpłatnego przyjazdu na budowę co najmniej 5 razy                    w okresie realizacji (o ile Zamawiający uzna przyjazd za konieczny).

- Bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania    zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa wyżej dokonywana będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni).

1.5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- Projektant wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt.

- Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

- Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane                            przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań                               i oświadczenie o kompletności.

- W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały         i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.

- Sporządzenie wykazu opracowań oraz złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez Wykonawcę oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust.2 ww. ustawy.

- Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej            i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,                           które wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba,                          że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,                                a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Nie należy opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca sprawdzi w terenie warunki wykonania zamówienia.

1.6. Własność egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania.

2. Termin wykonania zamówienia:  30.11.2017 r.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe systemów opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzających energie elektryczną.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione                           do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

  - Oświadczenie że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia projektowe do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej               w budownictwie, w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa.

5. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena

7. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski                       w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie Sekretariat (pokój nr 2) do dnia 12 października 2017 r. do godz. 12:00

8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie - referat TIiGG - parter w dniu 12.10.2017 r.                o godz. 12:30

9. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3               do niniejszej specyfikacji.

10. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Bożena Rymanowska - kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 tel. 56 684 10 24 wew. 59

Małgorzata Dębińska – inspektor Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorski, tel. 56 684 10 24 wew. 58.

11. Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej                w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro z późn. zm.

Załączniki

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o uprawnieniach

3. Projekt umowy

4. Wykaz zrealizowanych zamówień

5. Wymagania techniczne - pismo z dnia 23 czerwca 2017 r. znak EOP-MR-000005-2017  Energa operator

SPECYFIKACJĘ  zatwierdził:

z up. BURMISTRZA /-/ mgr inż. Ilona Rybicka Doradca - Pełnomocnik Burmistrza

Sporządziła: M. Dębińska