Przedmiar robót

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp dla budynku krytej pływalni
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
 87-410 Kowalewo Pomorskie. ul. Jana Pawła II. Nr. 2a, dz. Nr 255/1
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa / ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar

1	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-080701-22-090	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 18 kg przykręcanych. Montaż na stropach, do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (dla 148 szt. modułów fotowoltaicznych) / Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 / 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża / krotność= 1,00	kpl	1,00
2	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-080402-03-020	Mocowanie aparatów o masie do 5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia - montaż modułów fotowoltaicznych 270 Wp. / Charakterystyka Robót: Tablica: 0402 / 1.Przykręcenie aparatu do podłoża / 2.Malowanie poprawkowe aparatu / krotność= 1,00	szt	148,00
3	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50404-020-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - inwerter DC/AC 17,5 kW - wg projektu / Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 / 1.Przygotowanie podłoża / 2.Umocowanie elementów konstrukcji tablicy do obudowy / Dla kol.01-04: / 3.Montaż tablicy lub jej elementów / 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów / 5.Opisanie tablicy / krotność= 1,00	szt	2,00
4	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50404-020-020	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg – inteligentny licznik - wg projektu / Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 / 1.Przygotowanie podłoża / 2.Umocowanie elementów konstrukcji tablicy do obudowy / Dla kol.01-04: / 3.Montaż tablicy lub jej elementów / 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów / 5.Opisanie tablicy / krotność= 1,00	szt	1,00
5	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-08W0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - wyłączniki naprądowe 32A. / Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 / 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). / 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). / 3.Sprawdzenie działania aparatu. / 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. / krotność= 1,00	szt	2,00
6	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-08W0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - wyłączniki naprądowe 63A / Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 / 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). / 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). / 3.Sprawdzenie działania aparatu. / 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. / krotność= 1,00	szt	1,00
7	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-08W0407-04-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach ochronniki przepięć B+C / Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 / 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). / 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). / 3.Sprawdzenie działania aparatu. / 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. / krotność= 1,00	szt	2,00
8	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-08W0407-04-090	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłączniki przeciwporażeniowe 4-pol 32A 100mA wg projektu / Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 / 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). / 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). / 3.Sprawdzenie działania aparatu. / 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. / krotność= 1,00	kpl	2,00
9	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-08W0407-04-090	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie zwarciowe DC gPV 30A - wg projektu / Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 / 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). / 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). / 3.Sprawdzenie działania aparatu. / 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. / krotność= 1,00	kpl	4,00
10	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50202-020-040	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. - DC 6 mm - wg projektu / Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 / 1.Rozwinięcie przewodów / 2.Odmierzenie i ucięcie / 3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych / krotność= 1,00	m	170,00
11	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50707-050-040	Układanie przewodów uziemieniowych giętkich LgY 1x16mm2 / Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 / Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: / 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami / 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami / Uwaga: / W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do nakładów / rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 / krotność= 1,00	m	30,00
12	wg ceny / jednostkowej / KNR 2-01W0701-03-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych.Szerokość dna wykopu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,6 m.Grunt kategorii IV (od stołu nr 1 do stołu nr 2 - bliższego budynku) / Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 / 1.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go na odkład / wzdłuż wykopu / Uwaga: / Za ręczne odspojenie każdej warstwy ziemi zamarzniętej o grubości 0,1 m i o powierzchni 1 m2 stosuje się nakładów podanych w tablicy dodatek w wysokości 0,27 r-g / krotność= 1,00	m	10,00
13	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50205-030-040	Ułożenie kabla solarnego Dc 6mm2 w wykopach w rurze karbowanej DVK 50 / Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 / 1.Rozwinięcie przewodów / 2.Odmierzenie i ucięcie / 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy gipsowej / 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych / krotność= 1,00	m	10,00
14	wg ceny / jednostkowej / KNR 2-01W0704-03-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,4 m. Grunt kategorii IV / Charakterystyka Robót: Tablica: 0704 / 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości 20 cm / 2.Ubicie ręczne warstw nasypu / 3.Oznaczenie trasy kabla przez zakopanie słupków betonowych / 4.Wykonanie nasypu nad rowem / 5.Rozplantowanie nadmiaru gruntu / krotność= 1,00	m	10,00
15	wg ceny / jednostkowej / KNR 2-01W0701-03-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych. Szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii IV (od stołu nr 2 do budynku - przy klatce schodowej) / Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 / 1.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go na odkład wzdłuż wykopu / Uwaga: / Za ręczne odspojenie każdej warstwy ziemi zamarzniętej o grubości 0,1 m i o powierzchni 1 m2 stosuje się nakładów podanych w tablicy dodatek w / wysokości 0,27 r-g / krotność= 1,00	m	10,00
16	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50205-030-040	Ułożenie kabla YKYżo 5x25mm2 w wykopach w rurze karbowanej DVK 50 / Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 / 1.Rozwinięcie przewodów / 2.Odmierzenie i ucięcie / 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy / gipsowej / 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych / krotność= 1,00	m	10,00
17	wg ceny / jednostkowej / KNR 2-01W0704-03-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,4 m. Grunt kategorii IV / Charakterystyka Robót: Tablica: 0704 / 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami grubości 20 cm / 2.Ubicie ręczne warstw nasypu / 3.Oznaczenie trasy kabla przez zakopanie słupków betonowych / 4.Wykonanie nasypu nad rowem / 5.Rozplantowanie nadmiaru gruntu / krotność= 1,00	m	10,00
18	wg ceny / jednostkowej / KNR 4-010209-03-090	Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 (przebicia w ścianach fundamentowy pod przewierty) / Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 / 1.Ręczne przebicie otworu / 2.Wyrównanie ścianek otworu / krotność= 1,00	kpl	1,00
19	wg ceny / jednostkowej / KNNR 50716-020-040	Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewodu 400V YKY 5x25mm2 / Charakterystyka Robót: Tablica: 0716 / Jak w założeniach szczegółowych / krotność= 1,00	m	15,00
20	wg ceny / jednostkowej / KNR 5-100809-11-090	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych. Grunt kategorii III / Charakterystyka Robót: Tablica: 0809 / Dla montażu uziomów poziomych lub przewodów uziemiających: / 1.Wyznaczenie trasy rowu / 2.Ręczne wykopanie rowu / 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki / 4.Wyprostowanie bednarki / 5.Ułożenie bednarki w wykopie / 6.Spawanie gazowe / 7.Oczyszczenie i malowanie spawu / 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami / 9.Podłączenie przewodu uziemiającego do słupa / Dla mechanicznego podgrążenia uziomów: / 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku / 2.Zakładanie prętów w prowadnicy / 3.Pogrążenie uziomu / 4.Spawanie gazowe / 5 .Demontaż wibromłota i osprzętu / krotność= 1,00	kpl	1,00
21	wg ceny / jednostkowej / KNR 2-021805-11-050	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników pomiędzy słupami na gotowych cokołach / Charakterystyka Robót: Tablica: 1805 / Słupy ceglane (kol.01,02) i kamienne (ko l.07-10) / 1.Murowanie słupów / 2.Osadzenie klocków drewnianych, dybli lub pozostawienie otworów na umocowanie wąsów ram stalowych / 3.Przy słupach ceglanych ułożenie izolacji poziomej z papy na lepiku na wysokość 15-25 cm ponad terenem / 4.Spoinowanie wklęsłe ścian słupa / 5.Ustawienie i przesuwanie pomostów roboczych / Słupy żelbetowe (kol.03) i betonowe (kol.04-06) / 6.Ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli i rozdeskowanie / 7.Przygotowanie, ustawienie i rozparcie zbrojenia w słupach / 8.Ułożenie i zagęszczenie betonu / 9.Zatarcie na ostro powierzchni betonu / Osadzenie przęseł (kol.11) / 10.Wykucie klocków z gniazd na wąsy / 11.Ewentualne podkucie gniazd / 12.Ręczne przygotowanie zaprawy / 13.Zawieszenie, ustawienie i podparcie przęseł na okres wiązania zaprawy / 14.Wypełnienie zaprawą cementową gniazd na wąsy / 15.Usunięcie podparcia / 16.Oczyszczenie i pomalowanie dwukrotne farbą olejną ramy / krotność= 1,00	m2	150,00
22	wg ceny / jednostkowej / KNR 4-031206-05-090	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych dwuzakresowych / Charakterystyka Robót: Tablica: 1206 / 1.Oględziny obwodu lub aparatu / 2.Pomiar rezystancji instalacji / 3.Sprawdzenie prawidłowości połączeń / Dla kol.02-07: / 4.Sprawdzenie wartości rozruchowej / 5.Sprawdzenie wartości powrotnej / 6.Sprawdzenie współczynnika powrotu dla wartości nominalnej / krotność= 1,00	kpl	1,00
23	wg ceny / jednostkowej / KNR 2-010122-01-090	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. ANALOGIA / Charakterystyka Robót: Tablica: 0122 / 1.Wznowienie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych / 2.Ustawienie ław wysokościow ych i pomocniczych reperów drewnianych / 3.Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót / 4.Wyznaczenie krawędzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja / szablonów / 5.Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych / 6.Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót / 7.Niwelacja kontrolna dna wykopu / 8.Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy / krotność= 1,00	kpl	1,00